바코드스케너를 이용한 라벨 출력 방법

(사용가능 모델 : PT-9800PCN/PT-950NW)

- 먼저 바코드 스캐너로 출력 하고 싶은 내용을 P-TOUCH EDITOR로 작성한다.

2. 좌측 상단에 파일을 누르고 템플릿 전송 탭에서 전송을 누른다.

3.그림과 같이 전송을 누른다.

4.PT-TOUCH EDITOR 에서 고유바코드 를 입력 한다.

.

5. 바코드 입력창에 아래와 같이 입력한다.

프로토콜은 CODE128을 사용하고 ^TS002^FF 를입력한다.

만일 저장한곳에 할당 번호가 3번이라면 ^TS003^FF

4번이라면 ^TS004^FF 10번이라면 ^TS010^FF 이런식으로

99번까지 입력이 가능 하다.

5.고유번호를 출력해서 바코드스케너로 판독하면 출력이 나온다.